Иркутская  область

# Тулунский район

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# Шерагульского  сельского поселения

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«29» ноября 2013г.                                                              № 44-п

с.Шерагул

Об   утверждении схемы теплоснабжения

Шерагульского сельского  поселения

на период до 2015 года

с учетом перспективы до 2025 года.

В целях урегулирования правовых экономических отношений, возникающих в связи с  производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения и в целях использования требований Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», администрация Шерагульского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить схему теплоснабжения Шерагульского  сельского поселения на период до 2015 года с учетом перспективы до 2025 года в составе:

1.1. Основные положения схемы теплоснабжения Шерагульского сельского поселения на период до 2015 года с учетом перспективы до 2025 года согласно приложению 1.

1.2. Схемы размещения основных источников теплоснабжения и тепловых сетей Шерагульского сельского поселения на период до 2015 года с учетом перспективы до 2025 года согласно приложению 2

2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Шерагульского

сельского поселения					М.П.Шумейко

Приложение №1

к постановлению  администрации

Шерагульского сельского поселения

от «29»ноября 2013г. №т 44-п

Основные положения

схемы теплоснабжения Шерагульского сельского поселения

на период до 2015 года с учетом перспективы до 2025 года.

- Цели и задачи схемы теплоснабжения Шерагульского сельского поселения на период до 2015 года с учетом перспективы до 2025 года.

  - Схема теплоснабжения Шерагульского сельского поселения на период до 2015 года с учетом перспективы до 2025 года (далее – схема теплоснабжения) представляет собой материалы по обоснованию внесения изменений в Генеральный план Шерагульского сельского поселения.

  - Задачей реализации схемы является внесение изменений в Генеральный план Шерагульского сельского поселения, направленных на обеспечение устойчивого развития территории поселения, в части, касающейся теплоснабжения.

  - Схема определяет:

    - Основные направления развития системы теплоснабжения Шерагульского сельского поселения, позволяющие обеспечить нормативный уровень надежности поставок тепловой энергии существующим потребителям.

    - Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению действующих источников теплоснабжения.

    - Реализация мероприятий по реконструкции объектов системы теплоснабжения Шерагульского сельского поселения предусмотренных схемой, осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации.

- Основные направления и принципы развития системы теплоснабжения Шерагульского  сельского поселения:

2.1.Обеспечение надежного теплоснабжения  объектов жилищного фонда, социального назначения от всех видов источников теплоснабжения независимо от их имущественной принадлежности.

2.2.Обеспечение согласованного развития тепловых сетей с реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования.

2.3.Обеспечение согласованного развития тепловых сетей с техническим перевооружением действующих котельных, морально устаревшего и физически изношенного оборудования.

Приложение №2

к постановлению администрации

Шерагульского

сельского поселения

от 29.11.2013 г. № 44-п

Схема

теплоснабжения шерагульского сельского  поселения

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Оглавление…………………………………………………………………………………….4

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Шерагульского сельского поселения ………………………………………………………………………………………6

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей…………………………………….6

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя………………………………………12

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии…………………………………………12

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых      сетей  ………………………………………………………………………………………………….  13

Раздел 6. Перспективные топливные балансы……………………………………………14

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение……………………………………………………………………………..   14

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации…………………………………………………………………………………..  15

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии………………………………………………………………………………………..  15

Раздел10.Решение по бесхозяйным тепловым сетям……………………………………15

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Шерагульского сельского поселения………………………………………………………….16

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения…………………………………………..  16

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели              теплоснабжения ………………………………………………………………………………18

Глава 3. Электронная модель  системы теплоснабжения поселения………………….18

Глава 4.Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки………………………………………………………………………….18

Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя потребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах………………………18

Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии…………………………………………19

Глава 7.Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей и сооружений на них…………………………………………………………………………….19

Глава8 .Перспективные топливные балансы……………………………………………..19

Глава 9.Оценка надежности  теплоснабжения……………………………………………19

Глава 10.Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение………………………………………………………………………………..19

Глава  11.Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации……………………………………………………………………………………19

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  ШЕРАГУЛЬСКОГО

СЕЛЬСКОГО    ПОСЕЛЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА  НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ( МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ  ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ  ШЕРАГУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

В состав   жилого фонда, подключенного к системе теплоснабжения входят : 8-кв. жилой дом, два- 2-х кв.жилых дома и один  1-кв.жилой дом. Так же к системе  теплоснабжения подключено здание МОУ «Шерагульской СОШ».

Объем потребления тепловой энергии 1088 Гкал., ожидаемый  прирост потребления тепловой энергии 631 Гкал.

Потребление  тепловой энергии существующих и перспективных зон  действия, расположенных  в производственных  зонах не предусмотрено.

В перспективе  предусмотрен   ремонт теплотрассы  протяжённостью  1171п.м., в том числе нерабочей  теплотрассы протяжённостью  509п.м., после ремонта произойдёт подключение  к центральному отоплению  двух двухквартирных домов, одного одноквартирного дома, Дома  культуры, спортзала, художественной школы, детского сада общей площадью 3220кв.м.

РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ  ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

а). Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения. Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной. Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения Подключение новых тепло потребляющих объектов к системе теплоснабжения  для обслуживающей компании целесообразно.

б) Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и  источников тепловой энергии представлено в таблице

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ШЕРАГУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

|  | Протяженность тепловых сетей. | Диаметр трубы, | Вид прокладки | Характеристика трассы | Отремон-тировано год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от котельной до ТК-3 8м. | Ø100 | подземная | трубы стальные в желе-зобетонных лотках; изоляция-стекловолокно; обмазка битумная; глубина залегания 2,5 м. | нет. |  |
|  | Тепловая камера 3 | Задвижки Ø100-6шт. Ø70-3шт. | подземная | сборный железобетон |  |  |
|  | от ТК-3 до ТК-4 30 м. | Ø100 | подземная | трубы стальные в желе-зобетонных лотках; изоляция-стекловолокно; обмазка битумная; глубина залегания 2,5 м. | нет |  |
|  | Тепловая камера 4 | Задвижки Ø100-2шт. Ø70-2шт. Ø40-2шт. | подземная | сборный железобетон |  |  |
|  | от ТК-4 до ТК-5 80 м. | Ø100 | подземная | трубы стальные в желе-зобетонных лотках; изоляция-стекловолокно; обмазка битумная; глубина залегания 2,5 м. | нет |  |
|  | Тепловая камера 5 | Задвижки Ø70-6шт. Ø40-3шт | подземная | сборный железобетон |  |  |
|  | от ТК-5 до мл. школы 5 м. | Ø70 | подземная | трубы стальные в желе-зобетонных лотках; изоляция-стекловолокно; обмазка битумная; глубина залегания 2,5 м. | нет |  |
|  | от ТК-5 до мастерской 40 м. | Ø70 | подземная | трубы стальные в желе-зобетонных лотках; изоляция-стекловолокно; обмазка битумная; глубина залегания 2,5 м. | нет |  |
|  | от ТК-5 до 2-х кв. дома ул. Кирова,11 100 м. | Ø70 | подземная | трубы стальные в деревянных лотках ; изоляция-дощатый короб, опилки, обмазка битумная глубина залегания 2,5 м. | нет |  |
|  | от ТК-4 до ТК-6 100 м. | Ø70 | подземная | трубы стальные в деревянных лотках ; изоляция-дощатый короб, опилки, обмазка битумная глубина залегания 2,5 м. | нет |  |
|  | Тепловая камера 6 | Задвижки Ø70-4шт. Ø40-2шт. | подземная | сборный железобетон |  |  |
|  | от ТК-6 до 2-х кв. дома ул. Кирова,17 15 м. | Ø70 | подземная | трубы стальные в деревянных лотках ; изоляция-дощатый короб, опилки, обмазка битумная глубина залегания 2,5 м. | нет |  |
|  | от ТК-6 до 1кв. дома ул.Кирова 15 15 м. | Ø70 | подземная | трубы стальные в деревянных лотках ; изоляция-дощатый короб, опилки, обмазка битумная глубина залегания 2,5 м. | нет |  |
|  | от ТК-3 до ТК-2 25 м. | Ø100 | подземная | трубы стальные в желе-зобетонных лотках; изоляция-стекловолокно; обмазка битумная; глубина залегания 2,5 м. | нет |  |
|  | Тепловая камера 2 | Задвижки Ø100-4шт. | подземная | сборный железобетон |  |  |
|  | от ТК-2 до ТК-1 60 м. | Ø100 | подземная | трубы стальные в желе-зобетонных лотках; изоляция-стекловолокно; обмазка битумная; глубина залегания 2,5 м. | нет |  |
|  | Тепловая камера 1 | Задвижки Ø100-4шт. Ø70-3шт. Ø40-4шт. | подземная | сборный железобетон |  |  |
|  | от ТК-1 до 8-кв. жилого дома 62 м. | Ø70 | подземная | трубы стальные в желе-зобетонных лотках; изоляция-стекловолокно; обмазка битумная; глубина залегания 2,5 м | нет |  |
|  | от ТК-1 до ТК -7 115 м. | Ø100 | подземная | Трубы стальные в желе-зобетонных лотках; изоляция-стекловолокно; обмазка битумная; глубина залегания 2,5 м. | нет |  |
|  | Тепловая камера 7 | Задвижки Ø100-3шт. Ø40-2шт. | подземная | сборный железобетон |  |  |
|  | от ТК 7 до школы 5м. | Ø70 | подземная | трубы стальные в желе-зобетонных лотках; изоляция-стекловолокно; обмазка битумная; глубина залегания 2,5 м. | нет |  |
|  | от ТК-7 до ТК-8 85 м. | Ø100 | подземная | трубы стальные в деревянных лотках ; изоляция-дощатый короб, опилки, обмазка битумная глубина залегания 2,5 м. | нет |  |
|  | Тепловая камера 8 | Задвижки Ø100-3шт. Ø40-2шт | подземная | сборный железобетон |  |  |
|  | от ТК-8 до 2-х кв. дома ул. Гагарина 18 14 м. | Ø70 | подземная | трубы стальные в деревянных лотках ; изоляция-дощатый короб, опилки, обмазка битумная глубина залегания 2,5 м. | нет |  |
|  | от ТК-8 до ТК-9 45 м. | Ø100 | подземная | трубы стальные в деревянных лотках ; изоляция-дощатый короб, опилки, обмазка битумная глубина залегания 2,5 м. | нет |  |
|  | Тепловая камера 9 | Задвижки Ø100-3шт Ø40-2шт. | подземная | сборный железобетон |  |  |
|  | от ТК-9 до 2-х кв. дома ул. Гагарина 16 14 м. | Ø70 | подземная | трубы стальные в деревянных лотках ; изоляция-дощатый короб, опилки, обмазка битумная глубина залегания 2,5 м. | нет |  |
|  | от ТК-9 до ТК-10 66 м. | Ø100 | подземная | трубы стальные в деревянных лотках ; изоляция-дощатый короб, опилки, обмазка битумная глубина залегания 2,5 м. | нет |  |
|  | Тепловая камера 10 | Задвижки Ø100-3шт. Ø40-2шт. | подземная | сборный железобетон |  |  |
|  | от ТК-10 до жилого дома ул. Гагарина 12 8м. | Ø70 | подземная | трубы стальные в деревянных лотках ; изоляция-дощатый короб, опилки, обмазка битумная глубина залегания 2,5 м. | нет |  |
|  | от ТК-10 до ТК-11 48 м. | Ø100 | подземная | трубы стальные в деревянных лотках ; изоляция-дощатый короб, опилки, обмазка битумная глубина залегания 2,5 м. | нет |  |
|  | Тепловая камера 11 | Задвижки Ø100-2шт. Ø40-2шт | подземная | сборный железобетон |  |  |
|  | от ТК-11 до ТК -12 49 м. | Ø100 | подземная | трубы стальные в деревянных лотках ; изоляция-дощатый короб, опилки, обмазка битумная глубина залегания 2,5 м. | нет |  |
|  | Тепловая камера 12 | Задвижки Ø100-3шт. Ø40-2шт. | подземная | сборный железобетон |  |  |
|  | от ТК-12 до Дома культуры 8 м. | Ø70 | подземная | трубы стальные в деревянных лотках ; изоляция-дощатый короб, опилки, обмазка битумная глубина залегания 2,5 м. | нет |  |
|  | от ТК 12 до т.А 7м. | Ø100 | подземная | трубы стальные в деревянных лотках ; изоляция-дощатый короб, опилки, обмазка битумная глубина залегания 2,5 м. | нет |  |
|  | от т.А до ТК 13 128 м. | Ø100 | подземная | трубы стальные в деревянных лотках ; изоляция-дощатый короб, опилки, обмазка битумная глубина залегания 2,5 м. | нет |  |
|  | Тепловая камера 13 | Задвижки Ø100-4шт. Ø40-2шт. | подземная | сборный железобетон |  |  |
|  | от ТК 13 до художественной школы 27 м. | Ø70 | подземная | трубы стальные в деревянных лотках ; изоляция-дощатый короб, опилки, обмазка битумная глубина залегания 2,5 м. | нет |  |
|  | от ТК 13 до спортивной школы 6м. | Ø70 | подземная | трубы стальные в деревянных лотках ; изоляция-дощатый короб, опилки, обмазка битумная глубина залегания 2,5 м. | нет |  |
|  | от ТК-13 до т. Б 22м. | Ø100 | подземная | трубы стальные в деревянных лотках ; изоляция-дощатый короб, опилки, обмазка битумная глубина залегания 2,5 м. | нет |  |
|  | от т.Б до детского сада 18 м. | Ø70 | подземная | трубы стальные в деревянных лотках ; изоляция-дощатый короб, опилки, обмазка битумная глубина залегания 2,5 м. | нет |  |

в).Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой  энергии согласно Генерального плана Шерагульского сельского поселения не предусмотрено.

г).   Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки.

БАЛАНС ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ(действующий)по с.Шерагул

| №п/п | Характеристика | Ед.изм | Расчётная мощность | Используемая мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расчётная мощность | Гкал/час | 1,53 | 0,24 |
| 2. | Резерв | Гкал/час |  | 1,29 |
| 3. | Итого | Гкал/час | 1,53 | 1,53 |

БАЛАНС ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ( на перспективу) по с.Шерагул

| №п/п | Характеристика | Ед.изм | Расчётная мощность | Используемая мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расчётная мощность | Гкал/час | 1,86 | 0,3474 |
| 2. | Резерв | Гкал/час |  | 1,5126 |
| 3. | Итого | Гкал/час | 1,86 | 1,86 |

На перспективу имеется резерв тепловой мощности 1,51кал/час.

Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в  системе  теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии определяет:

Существующее  значение установленной тепловой мощности основного оборудования  источника тепловой энергии -1,53Гкал/час;

Перспективное значение установленной тепловой мощности  основного оборудования источника тепловой энергии -1,86Гкал/час.

Технических ограничений  на использование тепловой мощности нет .

Существующие  затраты  тепловой мощности  на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии 0,01Гкал/час ,(60,01Гкал в год) , перспективные   затраты  тепловой мощности  на  собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии 0,011Гкал/час.(65,21Гкал в год)

Значение существующей тепловой мощности  источников тепловой энергии нетто -0,1835Гкал/час,(1088Гкал в год)

Значение перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто-0,2899Гкал/час.(1719Гкал в год)

Затрат тепловой мощности на хозяйственные нужды –нет.

Значение существующей  резервной  тепловой мощности  источников теплоснабжения -1,29Гкал/час,   значение перспективной  резервной  тепловой мощности источников теплоснабжения -1,5126Гкал/час.

Существующих и перспективных балансов  тепловой мощности и тепловой нагрузки  по горячей воде и  пару                    -нет.

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,3474 | 0,3474 | 0,3474 | 0,3474 | 0,3474 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 1,5126 | 1,5126 | 1,5126 | 1,5126 | 1,5126 |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |

РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ.

а).  Водоподготовительных установок на центральной котельной с. Шерагул не предусмотрено. Тепловые сети подпитываются из водонапорной башни, расположенной на расстоянии 335 метров.

б). Водоподготовительных установок  источников тепловой энергии  для  компенсации потерь  теплоносителя  -  нет.

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПА НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

а). Предложений по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях - нет. Строительство новых котельных не планируется.

б). Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии:

-Установка  механизированной  подачи угля в топку.

-Установка механизированного золо-шлакоудаления.

-Замена пусковой аппаратуры.

-Замена  старого резервного котла на более мощный .

в).Предложения   по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью  эффективности работы  системы теплоснабжения : установка водоподготовительной установки.

г).В соответствии с Генеральным планом Шерагульского сельского поселения, графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

д). Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии Генеральным планом Шерагульского сельского поселения не предусмотрены.

е). Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим работы не предусмотрены.

ж). В соответствии с Генеральным планом Шерагульского сельского поселения Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе не предусмотрены.

з). Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе  проведения энергетического обследования источника тепловой	 энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

и).  Предложения по перспективной  установленной  тепловой  мощности  каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 5.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.

а).Предложения по  строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

б).Предложения по  строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

в). Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, в целях обеспечения  условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

г).Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим работы или ликвидации котельных.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим работы не планируется.

д). Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения:

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | протяженность | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция тепловых сетей | 1171 | п.м. | Сокращение потерь тепловой энергии в сетях. |

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

РАЗДЕЛ  6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Перспективный топливный Баланс Шерагульского поселения

| Наименование | Выработка | Собст-венные нужды | Отпуск в сеть | Потерив сетях | Полезный отпуск всего | Бюджетные учреж-дения | Насе-ление | Прочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУСХП «Центральное» | 2059,85 | 60,01 | 1999,84 | 281,04 | 1718,8 | 1384,25 | 334,55 | 0 |

РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ.

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период  до 2015 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Шерагульского сельского поселения.

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2013-2016 гг.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕМОНТУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

| № п/п | Наименование мероприятия | Сумма, тыс.рублей | Наименование бюджета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт теплотрассы протяжённостью 1171п.м. | 2693,3 | Областной бюджет, местный бюджет |
| 2 | Ремонт водовода протяжённостью 235п.м. | 540,5 | Областной бюджет, местный бюджет |
| 3 | Замена насосного оборудования и электрохозяйства | 250 | Областной бюджет, собств.средства предприятия, местный бюджет |
| 4 | Ремонт здания котельной : А)крыша Б)стены В)душевая кабина | 350 | Бюджетные средства плюс собственные средства предприятия |
| 5 | Модернизация котельной. Установка механизированной подачи угля в топку. Установка механизированного золоудаления. Замена пусковой аппаратуры. Замена резервного котла | 985 | Областной бюджет, местный бюджет |

РАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ

ОРГАНИЗАЦИИ.

Централизованная система  теплоснабжения  состоит из котельной и тепловых сетей.  Эксплуатацию котельной и тепловых сетей  на территории Шерагульского сельского поселения  осуществляет  МУСХП «Центральное». Распоряжение Мэра Тулунского муниципального района от 28.05.2012 г.№ 425-рг.

РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ

ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии и условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ПО БЕЗХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ.

На территории Шерагульского сельского поселения   бесхозяйных тепловых сетей нет.

ОБОСНОВЫВАЮЩИИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ШЕРАГУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

1.Функциональная структура теплоснабжения.

Теплоснабжающей организацией на территории Шерагульского сельского поселения  является МУСХП «Центральное». Зоны действия теплоснабжающей организации представлены в Таблице 1:

Функциональная структура теплоснабжения Шерагульского сельского сельского поселения.

| № п/п | Назначение здания | Улица | Дом № | Вид отопления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здание МОУ СОШ | Гагарина | 20 | Центральное отопление |
| 2 | 8-кв. жилой дом | Гагарина | 22 | Центральное отопление |
| 3. | 2-х кв. жилой дом | Кирова | 17 | Центральное отопление |
| 4. | 2-кв. жилой дом | Кирова | 11 | Центральное отопление |
| 5. | Жилой дом | Кирова | 15 | Центральное отопление |

2.Источники тепловой энергии .

1). Централизованное теплоснабжение в с. Шерагул осуществляется от муниципальной котельной, которая отапливает жилые дома и здание средней  школы.    Водоснабжение котельной осуществляется от водонапорной башни расположенной от котельной на расстоянии 335 метров.

2).В котельной  установлен стальной водотрубный водогрейный  котёл марки   КВр – 0,93 (0,7) , резервный котёл – старый-  мощностью 0,6 Гкал/час , запланирована  замена резервного котла на более мощный.   Работает она на твердом топливе – бурый уголь.

3). Котельная была построена и введена в эксплуатацию  в 1982году

4).Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется температура теплоносителя.  Температурный график теплоносителя представлен в таблице 2.

Температурный график теплоносителя                      таблица 2

| Температура наружного воздуха | Температура сетевой воды | Температура наружного воздуза | Температура сетевой воды |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В падающем трубопроводе | В обратном трубопроводе |  | В падающем трубопроводе | В обратном трубопроводе |
| +10 | 37,9 | 33,8 | -17 | 70,5 | 54,32 |
| +9 | 39,4 | 34,0 | -18 | 71,0 | 55,03 |
| +8 | 39,5 | 34,57 | -19 | 71,6 | 55,75 |
| +7 | 40,8 | 35,5 | -20 | 72,8 | 56,39 |
| +6 | 42,1 | 36,42 | -21 | 73,9 | 57,09 |
| +5 | 43,4 | 37,27 | -22 | 74,9 | 57,78 |
| +4 | 44,7 | 38,16 | -23 | 76,0 | 58,48 |
| +3 | 45,6 | 39,03 | -24 | 77,1 | 59,11 |
| +2 | 47,2 | 39,84 | -25 | 78,2 | 59,8 |
| +1 | 48,5 | 40,69 | -26 | 79,2 | 60,48 |
| 0 | 49,1 | 41,53 | -27 | 80,4 | 61,09 |
| -1 | 49,7 | 42,36 | -28 | 81,4 | 61,77 |
| -2 | 50,9 | 43,12 | -29 | 82,5 | 62,44 |
| -3 | 52,1 | 43,93 | -30 | 83,5 | 63,1 |
| -4 | 53,3 | 44,75 | -31 | 84,6 | 63,71 |
| -5 | 54,5 | 45,53 | -32 | 85,6 | 64,37 |
| -6 | 56,9 | 46,27 | -33 | 86,6 | 65,03 |
| -7 | 58,4 | 47,05 | -34 | 87,8 | 65,62 |
| -8 | 60,4 | 47,82 | -35 | 88,5 | 66,27 |
| -9 | 60,9 | 48,53 | -36 | 89,3 | 66,92 |
| -10 | 61,5 | 49,28 | -37 | 90,8 | 67,56 |
| -11 | 63,8 | 50,03 | -38 | 91,9 | 68,14 |
| -12 | 65,0 | 50,79 | -39 | 92,9 | 68,73 |
| -13 | 66,1 | 51,47 | -40 | 93,9 | 69,41 |
| -14 | 67,2 | 52,21 | -41 | 95,0 | 70,0 |
| -15 | 68,4 | 52,93 |  |  |  |
| -16 | 69,5 | 53,6 |  |  |  |

5). Приборы учета  тепловой энергии не установлены.

- Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

1). Тепловые сети введены в эксплуатацию в 1982 году. Способ прокладки тепловых сетей  подземный, битумно-полимерная  обмазка, изоляция трубопровода – минераловатными плитами. Тепловые колодцы выполнены из сборного железобетона. В местах прокладки тепловых сетей преобладают песчано-глинистые почвы.

2).   Значение существующих  и перспективных  потерь  тепловой энергии  при её передаче  по  тепловым  сетям -0,0474Гкал/час.

3). Коммерческий учет тепловой энергии, принятой потребителями отсутствует.

4).Обслуживание насосного  оборудования не автоматизировано.

5).Для защиты тепловых сетей от превышения давления на котловом оборудовании установлены сборные клапана

4. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой  энергии.

Значение существующей тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемой  по договорам теплоснабжения:

| №п/п | Наименование потребителей | Объём | Отпущено по договорам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд (население) | Гкал | 192,55 |
| 2 | Шерагульская школа | Гкал | 895,25 |
|  | ИТОГО |  | 1087,8 |

5.Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

6.Балансы теплоносителя.

В тепловых сетях котельной с. Шерагул потери теплоносителя обосновываются аварийными утечками. Разбор теплоносителя  потребителями отсутствует.

7. Топливно- энергетические балансы.

В котельной с. Шерагул в качестве основного топлива используется каменный уголь. Топливо поставляет ООО «ВостСибуголь» г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора.

8. Технико-экономические показатели  теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

9. Тарифы на тепловую энергию.

На 2013 г. тариф на тепловую энергию для организаций составляет 2618,39 за 1 Гкал без учета НДС, для населения 1397,72 НДС не облагается. Приказ службы по тарифам Иркутской обл. от 27.08.2012 г.№ 103-спр.

ГЛАВА 2.ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

1.Данные о потреблении тепла на цели теплоснабжения.

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя с

разделением по видам потребления по котельной с. Шерагул.

| №п/п | Наименование потребителей | Объём | Отпущено по договорам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд (население) | Гкал | 334,55 |
| 2 | Шерагульская школа | Гкал | 895,25 |
| 3 | Дом культуры | Гкал | 281 |
| 4 | Спортзал | Гкал | 17,7 |
| 5 | Художественная школа | Гкал | 41,1 |
| 6 | Детский сад | Гкал | 149,2 |
|  | Итого |  | 1718,8 |

2.Прогнозы приростов площади строительных фондов, планируемых к подключению к центральной системе теплоснабжения.

3. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности)

ГЛАВА 3.ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ.

Электронная модель системы теплоснабжения Генеральным  планом Шерагульского сельского поселения не предусмотрена

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ  НАГРУЗКИ.

Баланс  тепловой энергии (мощности) и перспективные  тепловые нагрузки источников тепловой энергии

ГЛАВА 5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах согласно Генеральному плану Шерагульского сельского поселения не предусмотрены.

ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЦНИКОВ  ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

Модернизация котельной должна включать в себя :

- Не менее двух котлов равной мощности для обеспечения технического резерва;

- Насосное оборудование , так же с обеспечением технического резерва;

- Установка и модернизация подачи угля в топку;

- Установка механизированного золо-шлакоудаления;

Предлагаемая модернизация котельной позволит обеспечить  надежным теплоснабжением всех потенциальных потребителей, позволит предотвратить аварийные ситуации, тем самым повышая надежность теплоснабжения.

ГЛАВА 7.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ  НА НИХ.

1). Реконструкция существующих тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

2).Строительство новых  тепловых сетей с целью подключения перспективных объектов теплопотребления.

ГЛАВА 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.

1). Перспективный годовой расход основного вида топлива представлен в таблице

Перспективные показатели расхода топлива                   Таблица

|  | Расход топлива (угля),т. |
| --- | --- |
| Показатель | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Расход топлива за год | 783 | 983 | 983 | 983 | 983 |

Котельная с. Шерагул  работает на твердом топливе. Резервирование другими видами топлива не предусмотрено.

ГЛАВА 9.ОЦЕНКА  НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

В с. Шерагул система теплоснабжения выполняет заданные функции в заданном объеме при данных условиях функционирования. Применительно к системе коммунального теплоснабжения в числе заданных функций рассматривается бесперебойное снабжение потребителей теплом и горячей водой требуемого качества и недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды.

ГЛАВА 10.ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ.

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства источников тепловой энергии не предусмотрена.

ГЛАВА 11. ОБОСНОВАНИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ  ОРГАНИЗАЦИИ.

В качестве единой  теплоснабжающей  организации определено МУСХП «Центральное». Распоряжение Мэра Тулунского муниципального района №425-рг от 28.05.2012 г