Иркутская  область

Тулунский район

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИЯ

Шерагульского  сельского поселения

с. Шерагул

24  декабря  2014 г.                                                                         № 37-п

Об   утверждении схемы водоснабжения Шерагульского сельского

поселения на период до 2017 года с учетом перспективы до 2027 года.

В целях урегулирования правовых экономических отношений, возникающих в сфере водоснабжения и водоотведения, в целях использования требований Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Генеральным  планом  поселения, администрация Шерагульского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить схему водоснабжения Шерагульского  сельского поселения на период до 2017 года с учетом перспективы до 2027 года (приложение прилагается).

2. Опубликовать данное  постановление в  газете «Информационный  вестник» и на  официальном  сайте.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Шерагульского

сельского поселения                                                                   М.П.Шумейко

Приложение

к постановлению администрации

Шерагульского сельского поселения

от 24.12.2014 г. № 37-п

Схема

Водоснабжения

Шерагульского   сельского  поселения

Схема   водоснабжения   Шерагульского    сельского  поселения

- Общее положение технического состояния холодного водоснабжения Шерагульского сельского поселения.

Схема водоснабжения поселения – документ, обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, её развития  с учётом регулирования в области энергосбережения  и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Шерагульское муниципальное образование - Тулунского района Иркутской области объединяет четыре населённых пункта, в пределах которого осуществляется местное самоуправление.

В состав территории Шерагульского муниципального образования входят земли населённых пунктов: с. Шерагул, пос. ж/д ст. Шуба, д. Трактовая, д. Новотроицк. в  пределах которых осуществляется местное самоуправление.  Село  Шерагул  является административным центром данного поселения. Площадь Шерагульского  сельского поселения составляет  51,46 тыс. га. Площадь земель населенных пунктов поселения  составляет 344,4га. На территории Шерагульского сельского  поселения  по данным  на 1 января 2014 года население  составляет 2440 человек.

Снабжением жителей и организаций,  расположенных на территории поселения, электрической энергией занимается   ОАО « Иркутская  энергосбытовая  компания».

Климат Шерагульского  сельского поселения резко континентальный с продолжительной и холодной зимой. Средняя температура воздуха изменяется  от -1,8 до 3,5 градусов.

Средняя температура в январе  от  -20,5 до -22,8 градусов Цельсия.

В июле  от + 15,1 до + 17,3 градусов.

- Основание для разработки схемы водоснабжения:

Основанием для разработки  схемы водоснабжения Шерагульского сельского поселения является Федеральный закон № 416-ФЗ от 07.12.2011 года «О водоснабжении и водоотведении», Генеральный план поселения, программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Шерагульского муниципального образования на 2014-2016гг.»

3.Основные цели  и задачи схемы водоснабжения:

- Определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения;

- Развитие системы водоснабжения;

- Обеспечения надёжного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду;

- Экономическое развитие системы водоснабжения и внедрение энергосберегающих технологий;

- Повышение надёжности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- Строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемого в сфере водоснабжения.

4 Водоснабжение муниципального образования:

На территории Шерагульского муниципального образования действует всего шесть  водонапорных башен:

В с. Шераагул -  2 водонапорных башни

В д. Трактовая -  1 водонапорная башня

В д. Новотроицк -1 водонапорная  башня.

В пос. ж/д ст. Шуба – 2 водонапорных башни.

| № п/п | Наименование | Адрес | Год ввода | Площадь кв.м. | Кровля | стены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водонапорная башня | С. Шерагул, ул. Ленина, 67А | 1961г | 16,0 | шифер | Брус |
| 2. | Водонапорная башня | С. Шерагул, ул. Лесная, 2А | 1972г | 16,0 | шифер | бревно |
| 3. | Водонапорная башня | Пос. ж/д ст. Шуба ул. Строительная, 6А | 1979г | 12,2 | Башня Рожновского | Башня Рожновского |
| 4. | Водонапорная башня | Пос. ж/д ст. Шуба ул. Привокзаль-ная,4А | 1987г | 12,2 | шифер | Брус |
| 5. | Водонапорная башня | Д. Трактовая ул. Лесная 9А | 1972г | 16,0 | шифер | Брус |
| 6. | Водонапорная башня | Д. Новотроицк ул. Привокзаль-ная,1А | 1956г | 12,3 | Башня Рожновского | Брус |

Оборудование водонапорных башен.

| № п/п. | Адрес водонапорной башни | Глубина скважины | Щит управления | Диаметр трубы и к-во труб | Объём ёмкости | Марка насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | С. Шерагул, ул. Ленина, 67А | 80м | 1 | Обсадная труба Ø200 мм; Ø57-6 труб | 8м3 | ЭЦВ-6 |
| 2. | С.Шерагул, ул. Лесная, 2А | 60м | 1 | Обсадная труба Ø200мм Ø57-6 труб | 5м3 | ЭЦВ-6 |
| 3. | Пос. ж/д ст. Шуба ул. Строительная, 6А | 90м | 1 | Обсадная труба Ø200мм 10 м Ø63-6 труб 40м- Ø200мм -6 труб Ø57-7 труб | 30м3 | ЭЦВ-6 |
| 4. | Пос. ж/д ст. Шуба ул. Привокзаль-ная, 4А | 60м | 1 | Обсадная труба Ø200мм Ø57-6 труб | 6м3 | ЭЦВ-6 |
| 5. | Д. Трактовая, ул. Лесная, 9А | 80м | 1 | Обсадная труба Ø200мм Ø57-6 труб | 8м3 | ЭЦВ-6 |
| 6. | Д. Новотроицк, ул. Привокзаль-ная, 1А | 60м | 1 | Обсадная труба Ø200мм Ø57-6 труб | 30м3 | ЭЦВ-6 |

Централизованное водоснабжение  в с.Шерагул осуществляется  от муниципальной водонапорной башни, которая расположена по адресу ул. Гагарина. Расположена водонапорная башня от котельной на расстоянии 240 м.

Водонапорная башня введена  в эксплуатацию в 1978  году, её площадь составляет 16 кв.м. Здание  кирпичное. Кровля здания покрыта шифером. Глубина скважины составляет 90 м. В скважине идёт труба 75 м,  диаметр трубы 50мм. Обсадная труба   диаметр 300мм.

Вода подаётся глубинным насосом  марки ЭЦВ 6-6,5-85 Год выпуска 2011год. Глубинный насос установлен в сентябре 2012 года.

Ёмкость водонапорной башни находится от здания башни на расстоянии 10м.  Ёмкость металлическая объём 30м3, утеплена стекловатой, обшивка листовая оцинкованная сталь. От здания водонапорной башни до верха  ёмкости  идёт труба 20 м диаметром  57мм. Труба не изолирована.

В здании водонапорной башни имеется 1 задвижка диаметром 50мм, автоматический пульт управления  скважиной, 3-х фазный счётчик.

Централизованное водоснабжение:

| № п/п | Наименование | Объекты с централизованным водопроводом | Протяжён-ность водопровод-ных сетей (м) | Тип проклад-ки | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водонапорная башня с. Шерагул, ул. Гагарина. | МОУ Шерагульская СОШ; МКУК «КДЦ с. Шерагул»; 8-квартирный жилой дом; три 2-х квартирных жилых дома; два одноквартирных жилых дома | 1849м | Подзем-ный | МУСХП «Центральное» |

Тарифы на холодную воду по сельскому поселению:

| № п/п | Наименование предприятия | Одноставочный тариф для населения Руб./куб.м. | Одноставочный тариф для прочих потребителей Руб./куб.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУСХП «Центральное» | 50,0 | 104,46 |

Функциональная структура водоснабжения с. Шерагул

| № п/п | Назначения здания | Улица | Дом № | Квартира № | Вид водоснабжения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МОУ Шерагульская СОШ | Гагарина | 20 |  | Централизованное |  |
| 2. | 8- квартирный жилой дом | Гагарина | 22 | 1 | Централизованное |  |
| 3. | 8- квартирный жилой дом | Гагарина | 22 | 2 | Централизованное |  |
| 4. | 8- квартирный жилой дом | Гагарина | 22 | 3 | Централизованное |  |
| 5. | 8- квартирный жилой дом | Гагарина | 22 | 4 | Централизованное |  |
| 6. | 8- квартирный жилой дом | Гагарина | 22 | 5 | Централизованное |  |
| 7. | 8- квартирный жилой дом | Гагарина | 22 | 6 | Централизованное |  |
| 8. | 8- квартирный жилой дом | Гагарина | 22 | 7 | Централизованное |  |
| 9. | 8- квартирный жилой дом | Гагарина | 22 | 8 | Централизованное |  |
| 10. | одноквартирный жилой дом | Кирова | 15 |  | Централизованное |  |
| 11. | 2-квартирный жилой дом | Кирова | 17 | 1 | Централизованное |  |
| 12. | 2-квартирный жилой дом | Кирова | 17 | 2 | Централизованное |  |
| 13. | 2-квартирный жилой дом | Кирова | 11 | 1 | Централизованное |  |
| 14. | 2-квартирный жилой дом | Кирова | 11 | 2 | Централизованное |  |
| 15. | Одноквартирный жилой дом | Гагарина | 12 |  | Централизованное |  |
| 16. | 2-квартирный жилой дом | Гагарина | 16 | 2 | Централизованное |  |
| 17. | МКУК «КДЦ с. Шерагул» | Ленина | 57 |  | Централизованное |  |

Характеристика центрального  холодного водоснабжения

| № п./п. | Протяженность | Начало и конец трассы | Диаметр трубы | Наружная или подземная прокладка | Характеристика трассы | Отремон-тировано | Ветхие сети | Схема прила гается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 240м | От в /башни до ТК № 1 | Ø76 мм | подземная h-2,5м | Лотки ж/б, труба стальная в деревянных лотках. Изоляция - опилки |  | 240 | Схема прила гается |
|  |  | ТК № 1 | Задвижка 2шт-Ø76мм, |  | Сб. ж/б, верхняя крышка люка металлическая |  |  |  |
| 2. | 87 м. | От ТК № 1 до ТК № 3 | Ø76 мм | подземная h-2,5м | Лотки ж/б, труба стальная, обмазочная битумная, мин.плита, стеклоткань (изоляция) | 2013 г. |  |  |
|  |  | ТК № 3 | Задвижка -3шт. Ø76 мм |  | Сб. ж/б, верхняя крышка люка металлическая. |  |  |  |
| 3. | 8 м. | От ТК № 3до котельной | Ø76мм | подземная h-2,5м | Лотки ж/б, труба стальная, обмазочная битумная, мин.плита, стеклоткань, (изоляция) | 2013 г. |  |  |
| 4. | 26,5м. | От ТК №3 до ТК №4 | Ø76мм | Подземная h-2,5м | Лотки ж/б, труба стальная, обмазочная битумная, мин.плита, стеклоткань, (изоляция) |  | 26,5 |  |
|  |  | ТК № 4. | вентиль- 1шт, Ø40мм задвижка Ø76 мм |  | Сб. ж/б, верхняя крышка люка металлическая. |  |  |  |
| 5. | 100 м | От ТК № 4 до ТК №6 | Ø40мм | Подземная h-2,5 м | Труба стальная, в деревянных лотках, изоляция-опилки. |  | 100 |  |
| 6. | 30 м. | От ТК №6 до жилых домов ул. Кирова 15 и ул. Кирова, 17. | Ø40 мм | Подземная h-2,5 м.. | Труба стальная, в деревянных лотках. Изоляция – опилки. |  | 30 |  |
| 7. | 80 м | От ТК 4 до ТК 5 | Ø76 мм | Подземная h-2,5 м.. | Труба стальная в ж.б.лотках Линолеум, акрил- волокно (обшивка) |  | 80 |  |
|  |  | ТК № 5 | Задвижка 2шт-Ø76мм вентиль 1 шт.- Ø 40мм |  | Сб. ж/б Люк из металлических листов |  |  |  |
| 8. | 37м. | От ТК № 5 до мастерских | Ø76мм | Подземная h-2,5 м | Труба стальная, в ж/б лотках мин.плита, стеклоткань, (изоляция) , мет. листы (обшивка) |  | 37 |  |
| 9. | 6,5м. | От ТК № 5 до начальной школы | Ø76 мм | Подземная h-2,5м | Лотки Ж/б, труба стальная. |  | 6,5 |  |
| 10. | 100м. | От ТК №5 до дома 11 ул. Кирова | Ø57мм | Подземная h-2,5м | Труба стальная, в деревянных лотках. Изоляция – опилки. |  | 100 |  |
| 11. | 84 м. | От ТК №1 до мн.кв. дома , Гагарина,22 | Ø57 мм | Подземная h-2,5м | Лотки ж/б, труба стальная, обмазочная битумная, мин.плита, стеклоткань, (изоляция) | 2013 г. |  |  |
|  |  | В доме №22 ул. Гагарина | Вентиль 1шт. Ø 50 мм |  | В подвале |  |  |  |
| 12. | 106м. | От ТК № 1 до ТК №7 | Ø76мм | подземная h-2,5м | Лотки ж/б, труба стальная, обмазочная битумная, мин.плита, стеклоткань, (изоляция) | 2013 г |  |  |
|  |  | ТК №7 | Вентиль 1шт- Ø50мм |  | Сб. ж/б, крышка люка металлическая |  |  |  |
| 13. | 15 м. | От ТК № 7 до здания школы. | вентиль- 1шт- Ø76мм | Подземная h-2,5 м. | Лотки ж/б, труба стальная, обмазочная битумная, минплита, теплоткань (изоляция) | 2013 г. |  |  |
| 14. | 76 м. | От ТК №7 до ТК №8 | Ø50мм | подземная h-2,5м | Лотки ж/б, труба стальная, обмазочная битумная, мин.плита, стеклоткань, (изоляция) | 2013 г. |  |  |
|  |  | ТК №8 | Вентиль 1шт- Ø50мм |  | Сб. ж/б, крышка люка металлическая |  |  |  |
| 15. | 44м. | От ТК № 8 до ТК № 9. | Ø50 мм | подземная h-2,5м | Лотки ж/б, труба стальная, обмазочная битумная, мин.плита, стеклоткань, (изоляция) | 2013 г. |  |  |
|  |  | ТК №9 | Вентиль 1шт- Ø50мм |  | Сб. ж/б, крышка люка металлическая |  |  |  |
| 16. | 17 м. | От ТК №9 до дома ул. Гагарина,16 | Ø50 мм | подземная h-2,5м | Лотки ж/б, труба стальная, обмазочная битумная, мин.плита, стеклоткань, (изоляция) | 2014г. |  |  |
| 17. | 96,7м. | От ТК № 9 до ТК № 10 | Ø50мм | подземная h-2,5м | Лотки ж/б, труба стальная, обмазочная битумная, мин.плита, стеклоткань, (изоляция) | 2014 г. |  |  |
|  |  | ТК №10 | вентиль 1шт-Ø50мм, 1шт. - Ø40 мм |  | Сб. ж/б, крышка люка металлическая |  |  |  |
| 18. | 8м. | От ТК № 10 до дома ул. Гагарина, 12 | Ø40мм | подземная h-2,5м | Лотки ж/б, труба стальная, обмазочная битумная, мин.плита, стеклоткань, (изоляция) | 2014 г. |  |  |
|  |  | В доме № 12 | Вентиль- 1шт Ø40мм |  | В подполье |  |  |  |
| 19. | 46 м | От ТК № 10 до ТК № 11 | Ø50мм | подземная h-2,5м | Лотки ж/б, труба стальная, обмазочная битумная, мин.плита, стеклоткань, (изоляция) | 2014 г. |  |  |
|  |  | ТК №11 | Вентиль 1шт- Ø40мм |  | Сб. ж/б, крышка люка металлическая |  |  |  |
| 20. | 53,3м. | От ТК № 11 до ТК №12 | Ø57мм | подземная h-2,5м | Лотки ж/б, труба стальная, обмазочная битумная, мин.плита, стеклоткань, (изоляция) | 2014г. |  |  |
|  |  | ТК № 12 | Вентиль 1шт. Ø40мм |  | Сб. ж/б, верхняя крышка люка железная. |  |  |  |
| 21. | 9 м | От ТК № 12 до КДЦ | Ø 50мм | подземная h-2,5м | Лотки ж/б, труба стальная, обмазочная битумная, мин.плита, стеклоткань, (изоляция) | 2014 г. |  |  |
|  |  | В здании КДЦ | вентиль 1шт-Ø 25мм |  | Сб. ж/б, верхняя крышка люка металлическая. |  |  |  |

Чертеж схемы водоснабжения прилагается (приложение 1)

Потребление электроэнергии

по водонапорным башням  за  год:

| № п/п. | Месяц | Фактический расход (кВт.) | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Январь | 2481 | 2,13 | 5284,53 |
| 2 | Февраль | 4850 | 2,14 | 10379,00 |
| 3 | Март | 3358 | 2,15 | 7219,70 |
| 4 | Апрель | 2333 | 1,94 | 4526,02 |
| 5 | Май | 1013 | 1,80 | 1823,40 |
| 6 | Июнь | 1102 | 1,82 | 2005,64 |
| 7 | Июль | 1193 | 1,94 | 2314,42 |
| 8 | Август | 1121 | 1,88 | 2107,48 |
| 9 | Сентябрь | 1092 | 1,93 | 217,56 |
| 10 | Октябрь | 1221 | 1,98 | 2417,58 |
| 11 | Ноябрь | 1350 | 2,13 | 2875,5 |
| 12 | декабрь | 1931 | 2,14 | 4132,34 |
|  | Итого: | 23045 | 2,08 | 47193,17 |

По Шерагульскому сельскому поселению в частном секторе население имеет собственные скважины и колодцы для личного пользования.

Для гарантированного и качественного водоснабжения  необходимо  проводить анализ питьевой воды из каждой водонапорной башни на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая»

Мероприятия  по водоснабжению на 2014-2017 гг.

| №п./п. | Технические мероприятия | год. | Наименование бюджета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена участка наружных сетей водоснабжения от колодца №9 до Дома культуры с. Шерагул | 2014г. | Областной бюджет Местный бюджет |
| 2. | Ремонт водонапорной башни: Замена электрохозяйства (обогрев, замена эл. оборудования); Утепление ёмкости и каркаса водонапорной башни | 2014 г. | Областной бюджет Собственные средства предприятия |
| 3. | Замена сетей водоснабжения с применением новых материалов. протяжённостью 240 м.- от водонапорной башни до ТК №1. | 2016г. | Областной бюджет Местный бюджет |
| 4. | Паспортизация водонапорных сетей. | 2015г. | Местный бюджет, собственные средства предприятия . |
| 5. | Строительство сети водоснабжения до детского сада «Колокольчик» | 2015-2016 гг. | Областной бюджет Местный бюджет |
| 6. | Присоединение новых потребителей | 2014-2017 гг. | Областной бюджет Местный бюджет |

Данные  являются  предварительными и  будут уточняться по сложившимся ценам  на период ремонта и составления  проектно-сметной документации.